НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ _______:2017

Метрологія

#### Методика повірки

#### Лінійки вимірювальні металеві

(Проект, перша редакція)

Київ
2017

ПЕРЕДМОВА

1 РОЗРОБЛЕНО: Національним науковим центром "Інститут метрології (ННЦ "Інститут метрології")

2 ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ ДП «УкрНДНЦ» від ____ _________ 201_ р. № ____ з 201__-___-___

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

4 УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить державі.

Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації без офіційного дозволу

__________, 2017

ЗМІСТ

С.

Вступ

1 Сфера застосування…………………………………………………………....… 1

2 Нормативні посилання …………………………………………………….…..… 2

3 Терміни та визначення понять………………………………………………..… 2

4 Познаки та скорочення………………………………………………………….… 2 5 Операції повірки………………………………………………………………….… 3 6 Засоби повірки……………………………………………………………………… 4 7 Вимоги до кваліфікації персоналу………………………………………….....… 5 8 Умови проведення повірки…………………………………………………..…… 5 9 Вимоги щодо безпеки..................................................................................... 6 10 Підготовка до проведення повірки……………………………………….….… 6 11 Проведення повірки…………………………………………….……………...… 7 12 Оформлення результатів повірки…………………………………………..…. 8

Додаток А (обов’язковий) технічна характеристика контрольної лінійки типу КЛ........................................................................................................………….. 10 Додаток Б (обов’язковий) Форма протоколу повірки лінійок…………………. 11 Додаток В (довідковий) Бібліографія……………………………………………. 12

0 ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки ( лінійки вимірювальні металеві, що перебувають в експлуатації.