НАЦІОНАЛЬНИЙ  СТАНДАРТ  УКРАЇНИ

ДСТУ _______:2017

Метрологія

#### Методика повірки

ТЕРМОМЕТРИ ЕЛЕКТРОКОНТАКТНІ ВІД 0 ºС ДО 300 ºС

#### (Проект, перша редакція)

Київ
2017

ПЕРЕДМОВА

1  РОЗРОБЛЕНО: Національний науковий центр «Інститут метрології» (ННЦ «Інститут метрології»)

2  ПРИЙНЯТО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ:  наказ ДП «УкрНДНЦ» від ____ _________ 201_ р. № ____ з 201__-___-___

3 Цей стандарт розроблено згідно з правилами, установленими в національній стандартизації України

3  УВЕДЕНО ВПЕРШЕ

Право власності на цей документ належить Заборонено повністю чи частково видавати, відтворювати задля розповсюдження і розповсюджувати як офіційне видання цей національний стандарт або його частини на будь-яких носіях інформації

__________, 2017

ЗМІСТ

|  | С. |
| --- | --- |
| Вступ |  |
| 1 Сфера застосування……………………………………………………….. | 1 |
| 2 Нормативні посилання …………………………………………………… | 2 |
| 3 Терміни та визначення понять…………………………………………… | 2 |
| 4 Операції повірки………………………………………………………….. | 3 |
| 5 Засоби повірки……………………………………………………………. | 3 |
| 6 Вимоги до кваліфікації персоналу……………………………………… | 4 |
| 7 Умови проведення повірки……………………………………………… | 5 |
| 8 Вимоги щодо безпеки................................................................................. | 5 |
| 9 Підготовка до проведення повірки……………………………….….… | 6 |
| 10 Проведення повірки…………………………………………….…….… | 6 |
| 11 Обробка результатів вимірювання……………………………….……. | 9 |
| 12 Оформлення результатів повірки……………………………….….….. | 9 |
| Додаток А (довідковий) Форма протокола повірки ………………………………… Додаток Б (обов’язковий) Бібліографія ……………………………………… | 11 12 |

0 ВСТУП

Цей стандарт застосовують для повірки термометрів електроконтактних від 0 ºС до 300 ºС з занурюваною нижньою частиною, котрі застосовуються для підтримання постійної температури або сигналізації заданої температури, що перебувають в експлуатації.